## Slide 1
白勃 副教授
通信工程学院bbai@xidian.edu.cn
数字电路与逻辑设计（EDA）实验

## Slide 2: 初识Verilog HDL

## Slide 3: 初识Verilog HDL
基本概念
硬件描述语言（Hardware Description Language，HDL）通过描述硬件的实现方法，来产生与之对应的真实的硬件电路，最终实现所设计的预期功能。
“描述”硬件要实现的功能，而不是直接对硬件进行设计。
HDL描述完功能后，需要“综合”才能生成对应的硬件电路。

## Slide 4: 初识Verilog HDL
基本概念
常用HDL：Verilog HDL，VHDL。
VHDL： 语法严谨(Basic语言)、 行为与系统级抽象描述能力强、代码冗长、 编程耗时多。
Verilog HDL：语法灵活(C语言)、 版图级与门级描述能力强、代码量小、易上手。
数字系统设计领域中，Verilog HDL和VHDL的比率约为80％和20％ 。

## Slide 5: 初识Verilog HDL
基本概念
Verilog HDL vs. VHDL
VHDL | Verilog HDL
1987年成为IEEE标准 | 1995年成为IEEE标准
美国军方组织开发 | Gateway公司设计开发
系统级抽象描述能力强 | 门级开关电路描述能强
代码结构严谨 | 代码灵活、精简
语法与Basic语言接近 | 语法与C语言接近

## Slide 6: 初识Verilog HDL
基本概念
Verilog HDL vs. VHDL

## Slide 7: Verilog HDL
1983年GDA（Gateway Design Automation）公司的Prabhu Goe和Phil Moorby首创的。
1990年,Cadence公司收购了GDA。
1990年,Cadence公开发表了Verilog HDL,并成立OVI（Open Verilog International）组织专门负责Verilog HDL的发展。
1995年成为IEEE标准IEEE Standard 1364-1995（Verilog-1995）。
2001年3月IEEE正是批准了Verilog-2001标准（IEEE 1364-2001）。
产生和发展

## Slide 8: Verilog HDL
Verilog HDL是在C语言的基础上发展而来的。
Verilog HDL作为一种硬件描述语言,要受到具体硬件电路的诸多限制。
Verilog和C

## Slide 9: 初识Verilog HDL
基本概念
Verilog HDL vs. C
  C是软件语言、 Verilog是硬件描述语言。
  Verilog和C语法极其相似，甚至有些是通用的。
  C执行时是逐行串行执行，Verilog执行时是并行执行（处理速度非常快）。
  C对内存的操作和进行数据的搬移，Verilog会生成所对应的硬件电路。
Notes: Verilog是硬件描述语言，在编译下载到FPGA之后，会生成电路，所以Verilog全部是并行处理与运行的。
C是软件语言，编译下载到单片机/CPU之后，还是软件指令，而不会生成相应的硬件电路，而单片机/CPU处理软件指令需要取址、译码、执行，是串行执行的。

## Slide 10: 初识Verilog HDL
基本概念
C语言 | Verilog HDL
function | module，function，task
if-then-else | if-else
case | case，casez，casex
{，} | begin-end
for | for
while | while
define | define
int | int
printf | monitor，display，strobe
Notes: Verilog是硬件描述语言，在编译下载到FPGA之后，会生成电路，所以Verilog全部是并行处理与运行的。
C是软件语言，编译下载到单片机/CPU之后，还是软件指令，而不会生成相应的硬件电路，而单片机/CPU处理软件指令需要取址、译码、执行，是串行执行的。

## Slide 11: 初识Verilog HDL
基本概念
HDL模型是实际电路不同级别的抽象
系统级（System Level）：用高级语言结构设计模块的外部性能的模型。
算法级（Algorithm Level）：用高级语言结构设计算法的模型。
寄存器传输级（Register Transfer Level，RTL）：RTL模型是描述数据在寄存器之间流动和如何处理这些数据的模型。
以上三种属于行为描述，只有RTL级才与逻辑电路有明确的对应关系。
门级（Gate Level）：描述逻辑门以及逻辑门之间连接的模型。
开关级（Switch Level）：描述器件中晶体管和存储节点以及它们之间连接的模型。

## Slide 12: Verilog HDL
HDL层次
系统级
算法级
寄存器传输级
门级
行为描述

## Slide 13: Verilog HDL
HDL模型
系统级
算法级
寄存器传输级
门级
开关级
数字系统设计

## Slide 14: Verilog HDL
设计流程
设计规范
文本编译
功能仿真
逻辑综合
布局布线
时序仿真
编程下载

## Slide 15: Verilog HDL
复位键按下，LED全部熄灭；
复位键松开，首先点亮LED1；
延时0.2s，LED1熄灭，同时点亮LED2；
延时0.2s，LED2熄灭，同时点亮LED3；
延时0.2s，LED3熄灭，同时点亮LED4；
延时0.2s，LED4熄灭，同时点亮LED1；
循环往复，返回步骤3。
项目需求

## Slide 16: Verilog HDL
1、按键按下和松开的区别
硬件知识

## Slide 17: Verilog HDL
2、如何点亮LED
硬件知识

## Slide 18: Verilog HDL
3、系统时钟
硬件知识

## Slide 19: Verilog HDL
顶层模块

## Slide 20: Verilog HDL
端口名 | 输入输出 | 功能
clk | Input | 系统时钟输入(50M)
rst_n | Input | 复位按键(低电平有效)
led | Output(4) | 4bit LED驱动(高点亮）
顶层模块

## Slide 21: Verilog HDL
编写代码

## Slide 22: Verilog HDL
测试

## Slide 23: Verilog HDL
module count6(out,reset,clk);
output[3:0] out;
input reset,clk;
reg[3:0] out;
always @(posedge clk)
begin
if (reset)
out<=0; //同步复位
else if (out>=4'h5)
out<=0;
else
out<=out+1; //计数
end
endmodule
基本结构
本节重点

## Slide 24: Verilog HDL
模块声明包括模块名字、模块输入/输出端口列表。模块声明的格式：
module 模块名字(端口1,端口2,端口3,…,端口n);
模块声明

## Slide 25: Verilog HDL
可以将端口定义成输入端口、输出端口和双向端口。端口定义的格式：
input[n-1:0] 端口名1,端口名2,端口名3,…,端口名n； //输入端口
output[n-1:0] 端口名1,端口名2,端口名3,…,端口名n； //输出端口
inout[n-1:0] 端口名1,端口名2,端口名3,…,端口名n； //双向端口
端口定义

## Slide 26: Verilog HDL
模块内的所有信号（包括端口信号、节点信号等）都必须进行数据类型的声明。如果数据没有声明数据类型，则综合器默认是wire型数据。
例如：
数据类型声明
wire a； | //定义一个1位的wire型数据a（1位的wire型数据可以缺省）
reg[7:0] dout； | //定义一个8位的reg型数据dout
reg A； | //reg型数据A的宽度是1位（1位的reg型数据也不能缺省）

## Slide 27: Verilog HDL
“assign”语句 一般用于组合逻辑的赋值。
“always”语句 采用“always”语句描述模块功能的方法称为行为描述方式。既可以描述组合逻辑，又可以描述时序逻辑，一般多用于描述时序逻辑。
元件例化 元件例化就是调用Verilog HDL的内置子元件
逻辑功能描述

## Slide 28: Verilog HDL
module count6(out,reset,clk);
output[3:0] out;
input reset,clk;
reg[3:0] out;
always @(posedge clk)
begin
if (reset)
out<=0; //同步复位
else if (out>=4'h5)
out<=0;
else
out<=out+1; //计数
end
endmodule
例程

## Slide 29: Verilog HDL
注释符（Comments）
单行注释符： “//”
多行注释符： “/*”开始，到“*/”结束
HDL语言要素

## Slide 30: Verilog HDL
关键字（Key words ）
关键字也称为保留字，它是Verilog HDL内部的专用词，这些关键字用户不能随便使用。需要注意的是，所有的关键字都是小写的。
HDL语言要素

## Slide 31: Verilog HDL
标识符（Identifiers）
标识符用于定义常数、变量、信号、端口、子模块或参数名称。
标识符可以是任意一组字母、数字、“_”（下划线）和“$”（美元符号）符号的组合，但标识符的第一个字符必须是字母（A~Z，a~z）或者是下划线“_”，不能以数字或美元符号“$”开始。
Verilog语言是区分大小写的，Verilog所有的关键字（又叫保留字）都为小写。
HDL语言要素

## Slide 32: Verilog HDL
逻辑值
二进制计数中，单个比特逻辑值只有0和1两种。
为对电路精确建模，Verilog增加两种逻辑状态：
  X: 信号状态未知
  Z: 高阻状态，没有任何驱动
  X和Z不区分大小写
HDL语言要素

## Slide 33: Verilog HDL
HDL语言要素
常量
常量是不变的数值，有三种类型：
  整数型 4’b0101，-8’d12，4’ha， 8’b0011_1010
    [换算为二进制位宽的总长度][’][数值进制符号][与数值进制符号对应的数值]
  实数型 234.12e2，6e-3
  字符串型 “Hello world”
    双引号内的字符序列，不能分成多行书写

## Slide 34: Verilog HDL
整数的书写格式：
+/-<size>’<base><value>
即
+/-<位宽>’<进制><数字>
合法的书写整数的例子：
整数
4’b0101 | //位宽为4位的二进制数0101
4’o35 | //位宽为4位的八进制数35
8’D78 | //位宽为8位的十进制数78
8’HA26 | //位宽为8位的十六进制数A26
8’B01x1001z | //10位二进制数01x1001z
4’Hz | //4位z，即zzzz

## Slide 35: Verilog HDL
不合法的书写整数的例子
整数
6’d-2 | //非法，数字不能为负
4’□b111 | //非法，不应该有空格

## Slide 36: Verilog HDL
在较长的数字之间可以用下划线分开，如12’b1111_1011_1010。
当数字不说明位宽和进制时，默认值为32位的十进制数。
如果没有定义一个整数的位宽，其宽度为相应值中定义的位数。
x或z在二进制中代表1位x或z，在八进制中代表3位x或z，在十六进制中代表4位x或z，其代表的宽度取决于所用的进制。
整数

## Slide 37: Verilog HDL
如果定义的位宽比实际的位数大，通常在左边填0补位。但如果数字最左边一位为x或z，就相应地用x或z在左边补位。
整数可以带符号（正负号），并且正、负号应写在最左边。负数通常表示为二进制补码的形式。
在位宽和’之间以及进制和数字之间允许出现空格，但在’和进制之间以及数字之间是不允许出现空格。
整数

## Slide 38: Verilog HDL
在Verilog HDL中，实数就是浮点数，实数的定义方式有两种：
（1）十进制格式
实数
0.14 | //合法
3.14 | //合法
5 | //非法：没有小数点及后面的数字，它是一个十进制的整数
.2 | //非法：小数点左侧必须有数字
6. | //非法：小数点右侧必须有数字

## Slide 39: Verilog HDL
在Verilog HDL中，实数就是浮点数，实数的定义方式有两种：
（2）科学计数法：由数字和字符e（E）组成，e（E）的前面必须要有数字而且后面必须为整数。
实数
3.6e-9 | //合法
23_5.1e4 | //合法
2E-2 | //合法
7.E9 | //非法
.2E1 | //非法

## Slide 40: Verilog HDL
字符串是由一对双引号括起来的字符序列。出现在双引号内的任何字符（包括空格和下划线）都将被作为字符串的一部分。
字符串的作用主要是用于仿真时，显示一些相关的信息或者指定显示的格式。
字符串中有一类特殊字符，特殊字符必须用字符“\”来说明，这样的字符只能用于字符串中。
字符串

## Slide 41: Verilog HDL
特殊字符表示 | 意 义
\n | 换行符
\t | Tab键
\\ | 符号\
\” | 符号”
\ddd | 3位八进制数表示的ASCII值（0≤d≤7）
字符串

## Slide 42: Verilog HDL
变量
Verilog HDL中最常用的三类数据类型：
  寄存器类型：reg [31:0] delay_cnt
    一个抽象的数据存储单元，只能在always和initial中被赋值
  线网类型： wire [7:0] data
    表示电路间的物理连接，常在assign中被赋值
    reg型保持最后一次的赋值，而wire型需要持续驱动
  参数类型： parameter DATA_WIDTH = 4b’1000
    在module内部常被用于定义状态机的状态、数据位宽和计数器计数个数大小等

## Slide 43: Verilog HDL
运算符
1. 算术运算符

## Slide 44: Verilog HDL
运算符
2. 关系运算符

## Slide 45: Verilog HDL
运算符
3. 逻辑运算符

## Slide 46: Verilog HDL
运算符
4. 条件运算符

## Slide 47: Verilog HDL
运算符
5. 位运算符

## Slide 48: Verilog HDL
运算符
移位运算符
拼接运算符

## Slide 49: Verilog HDL
运算符
运算符优先级

## Slide 50: Verilog HDL
Verilog常用关键字

## Slide 51
Thank you