## Slide 1
易运晖 副教授
通信工程学院
yhyi@mail.xidian.edu.cn
数字电路与逻辑设计（EDA）实验

## Slide 2: Verilog HDL
net型相当于硬件电路中的各种物理导线或节点，常用来连接各个模块以及输入输出。net型数据必须有驱动源驱动：
在结构描述中将其连接到模块的输出端
用assign对其进行赋值
net型

## Slide 3: Verilog HDL
net型
类 型 | 功 能 | 可综合性
wire | 连线 | √
tri | 三态线 | √
supply1 | 电源（逻辑1） | √
supply0 | 地（逻辑0） | √

## Slide 4: Verilog HDL
wire[3:0] c，b，a；
assign c=a； //第1个驱动源
assign c=b； //第2个驱动源
net型

## Slide 5: Verilog HDL
variable型变量必须放在过程语句（always、initial）中，通过过程赋值语句赋值；在always、initial等过程语句中被赋值的信号也必须定义成variable型。
变量
类 型 | 功 能
reg | 常用的variable型变量
integer | 32位带符号整型变量

## Slide 6: Verilog HDL
reg型数据的值通常被认为是无符号数，如果给reg型数据中存入一个负数，通常会被视为整数。
reg型变量的定义格式：
reg[n-1:0] 数据名1，数据名2，……，数据名n； //n位数据
或
reg[n:1] 数据名1，数据名2，……，数据名n； // n位数据
reg[4:1] out ;
…
out=-2;
变量

## Slide 7: Verilog HDL
module fun6(a,b,c,d,e,f);
output e,f;
input a,b,c,d,e,f;
reg e,f;
always@(a or b or c)
begin
e=a|b；
f=e&c；
end
endmodule
变量

## Slide 8: Verilog HDL
integer是整数寄存器，也是Verilog HDL中最常用的变量类型。
integer型变量的定义格式：
integer integer1，integer2，……，integerN[msb:lsb]；
变量

## Slide 9: Verilog HDL
real用于测试模板中存储仿真时间。
integer型变量的定义格式：
real real_reg1，real_reg 2，real_reg 3，…，real_reg N；
变量

## Slide 10: Verilog HDL
阻塞赋值
非阻塞赋值
赋值语句
什么是阻塞赋值？
什么是非阻塞赋值？
什么时候用阻塞赋值？
是么时候用非阻塞赋值？
I’m so square！
本节重点

## Slide 11: Verilog HDL
阻塞赋值
赋值语句
以赋值操作符“=”来标识的赋值操作称为“阻塞型过程赋值（Blocking Assignment）”。
Notes: 1）在begin-end串行语句块中，一条非阻塞过程语句的执行不会阻塞下一条语句的执行，也就是说，在本条非阻塞型过程赋值语句对应的赋值操作执行完之前，下一条语句也可以开始执行。
（2）仿真过程在遇到非阻塞型过程赋值语句后，首先计算其右端赋值表达式的值，然后等到仿真时间结束时再将该计算结果赋值变量。也就是说，这种情况下的赋值操作是在同一仿真时刻上的其他普通操作结束后才得以执行的。

## Slide 12: Verilog HDL
阻塞赋值
赋值语句
Initial
begin
A=0;
A=1;
end

## Slide 13: Verilog HDL
非阻塞赋值
赋值语句
以赋值操作符“＜=”来标识的赋值操作称为“非阻塞型过程赋值（Nonblocking Assignment）”。
Notes: 1）在begin-end串行语句块中，一条非阻塞过程语句的执行不会阻塞下一条语句的执行，也就是说，在本条非阻塞型过程赋值语句对应的赋值操作执行完之前，下一条语句也可以开始执行。
（2）仿真过程在遇到非阻塞型过程赋值语句后，首先计算其右端赋值表达式的值，然后等到仿真时间结束时再将该计算结果赋值变量。也就是说，这种情况下的赋值操作是在同一仿真时刻上的其他普通操作结束后才得以执行的。

## Slide 14: Verilog HDL
非阻塞赋值
赋值语句
Initial
begin
A<=B;
B<=A;
end

## Slide 15: Verilog HDL
阻塞赋值：通常用于组合逻辑
非阻塞赋值：通常用于时序逻辑
赋值语句
什么是阻塞赋值？
什么是非阻塞赋值？
什么时候用阻塞赋值？
是么时候用非阻塞赋值？

## Slide 16: Verilog HDL
a<b：a小于b。
a>b：a大于b
a<=b：a小于或者等于b
a>=b：a大于或者等于b
关系运算符

## Slide 17: Verilog HDL
if-else：条件分支
case：分支控制
if-else语句的执行是有优先级的判断，按照优先级的顺序执行语句；
case语句没有优先级的考虑，只跟对应的逻辑值有关系，只要逻辑值对应相等就执行对应的语句块。
分支语句

## Slide 18: Verilog HDL
Mentor公司的Modelsim软件是业界最优秀的HDL语言仿真软件，提供个性化图形界面和用户接口，编译仿真速度快，而且编译的代码与平台无关，是FPGA/ASIC设计的首选仿真软件。
Modelsim

## Slide 19: Verilog HDL
仿真的目的：使用仿真主要目的是验证功能是否与设想的一致，又分为功能仿真和时序仿真。功能仿真是不带芯片时间延迟的仿真方法，主要用来验证功能。时序仿真加入了时间延迟，可以考察在一定条件下是否能满足设想。
Modelsim

## Slide 20: Verilog HDL
Modelsim 的仿真分为前仿真和后仿真。前仿真也称为功能仿真，主要用于验证电路的功能是否符合设计要求，其特点是不考虑电路门延迟与线延迟，主要是验证电路与理想情况是否一致。
后仿真也称为时序仿真或者布局布线后仿真，是指电路已经映射到特定的工艺环境以后，综合考虑电路的路径延迟与门延迟的影响，验证电路能否在一定时序条件下满足设计构想的过程，是否存在时序违规。
Modelsim

## Slide 21: Verilog HDL
module count6(out,reset,clk);
output[3:0] out;
input reset,clk;
reg[3:0] out;
always @(posedge clk)
begin
if (reset)
out<=0; //同步复位
else if (out>=4'h5)
out<=0;
else
out<=out+1; //计数
end
endmodule
Modelsim
编译

## Slide 22: Verilog HDL
`timescale 1ns/1ns
module count6_tb;
reg clk;
reg reset;
wire[3:0] out;
initial
begin
clk = 1'b0;
reset = 1'b0;
#100 reset = 1'b1;
#200 reset = 1'b0;
end
TestBench
编译
always#10 clk = ~clk;
count6 dut
(
.clk (clk),
.reset (reset),
.out (out)
);
endmodule

## Slide 23: Verilog HDL
1.延时控制
延时控制语句有3种方式：语句前延时、单独延时和语句内延时。
延时是以“#延时时间”来表示的，其中符号“#”是延时控制的标识符；延时时间是指定的延时时间量，它是以多个仿真时间单位的形式给出的，可以是一个立即数、变量或表达式。
例如：
#2
#delay
时间控制

## Slide 24: Verilog HDL
（1）前延时 #10 b=a；
（2）单独延时 #10；
（3）语句内延时 使用格式如下：
结果= #延时时间 表达式；
时间控制

## Slide 25
Thank you